Załącznik nr 8 do SIWZ

Wykaz oferowanych urządzeń

| Wymagane parametry | Opis parametrów oferowanego projektora multimedialnego lub marka i model oferowanego urządzenia |
| --- | --- |
| Projektor laserowy o następujących parametrach: |  |  |
| Minimalna Jasność: 22 000 ISO Lumen |  |  |
| Typ projektora: 4K, 3x 0.9” DMD DLP |  |  |
| Współczynnik kontrastu: 2200:1 |  |  |
| Rozdzielczość: nie mniejsza niż 3840x2400 Natywna rozdzielczość chip’a: 2560x1600 |  |  |
| Żywotność lasera w normalnym trybie: min. 20000h |  |  |
| Wejścia co najmniej : HDBaseT, HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10); DP 1.2 (HDCP1.3); 4x 3G/12G SDI |  |  |
| Komunikacja: RJ45, RS232, DMX, USB, kablowe XLR |  |  |
| Połączenie sieciowe: RJ45, WiFi |  |  |
| Wbudowany moduł GSM do zdalnego monitoring parametrów projektora w przypadku braku połączenia WiFi lub LAN |  |  |
| Wbudowany dotykowy panel LCD do sterowania projektorem i podglądu źródła |  |  |
| Obsługa technologii 3D |  |  |
| Możliwość pracy w orientacji poziomej, pionowej oraz pod dowolnym kątem pomiędzy |  |  |
| Elektryczny Zoom, Lens Shift oraz Focus |  |  |
| Funkcja Picture-by-Picture - dwa źródła obrazu obok siebie |  |  |
| Odświeżanie: do 120Hz w rozdzielczości 3840x2400 / 4096x2160, do 240Hz w rozdzielczości 2560x1600 |  |  |
| Paleta barw: większa niż REC709 Przestrzeń kolorów: 12 bit Przetwarzanie kolorów: 4:4:4 Korekcja kolorów P7 |  |  |
| Możliwość wyświetlania 4 źródeł jednocześnie |  |  |
| Pobór prądu: nie więcej niż 2200 W |  |  |
| Głośność: nie więcej niż 49dB |  |  |
| Obiektyw dedykowany do projektora: |  |  |